## Slide 1: Controle hoogtebestand Caribisch Nederland
16 oktober 2024

## Slide 2: AHN controles door Geodelta
Controle volledigheid
  Dekking
  Alle producten opgeleverd
Controle bestandseisen
  Headers, format, naamgeving
Controle rapportage
  Vorm
  Wordt juistheid data goed bewezen

## Slide 3: AHN controles door Geodelta
Geometrische controle
  Ligging data
  Puntdichtheid
Controle classificatie
Controle herbemonstering

## Slide 4: Controle van Caribisch Nederland
Hoe verschilt Caribisch NL van Europees NL
  Coördinatenstelsel
  Geen basisbestanden
  Terrein

## Slide 5: 1. Coördinatenstelsel
Ieder eiland eigen stelsel
  Controle op goed toepassen van coördinaattransformatie door passing op referentiepunten
Saba
  Negatieve Y-coördinaten

## Slide 6: 2. Ontbreken basisbestanden
Geen BGT dus geen water- en vegetatiepolygonen
  Waterpolgonen gebruikt om dekking te controleren
  Vegetatiepolygonen gebruikt om classificatie vegetatie controleren
Geen BAG dus geen gebouw-polygonen
  Geen bestand dat helpt in het vinden van zadeldaken
  Definitie van gebouwen ontbreekt
Geen eerdere versies van AHN om mee te vergelijken

## Slide 7: 2. Ontbreken basisbestanden
Oplossing:
  Water is eigenlijk geen probleem
  Vegetatie (overig) alternatief voor bedenken
  Zelf BAG alternatief maken.

## Slide 8: 3. Terreinomstandigheden
Hoogteverschillen
  Vulkaan
  Rotsen
Zadeldaken slecht verdeeld
  Niet overal strookoverlappen
Oplossing:
  Veel handwerk.

## Slide 9: Saba

## Slide 10: Bonaire

## Slide 11: Sint Eustatius

## Slide 12: De volgende keer
Wel een bestaand AHN
  Huidige versie van het AHN in Caribisch NL als vergelijkmateriaal
BAG of BGT achtige bestanden?
  In ieder geval onze woningpolygonen als startpunt

## Slide 13: Controle hoogtebestand Caribisch Nederland
16 oktober 2024